Programmering av fjärrkontroll motor Crawford Magic 600

Garage 1-7 / 18-67 / 82-103 / 115-134

Innan programmering påbörjas kolla batteriet genom att trycka på valfri knapp på fjärrkontrollen och röd eller grön lysdiod lyser ( blinkande tyder på dåligt batteri )

Obs! På 2 knappars grå fjärrkontroll sitter dioden innanför blå glaset.

- Tryck på knapparna 1 och 3 samtidigt under ca 1 sekund.

- Bokstaven F. blinkar i digitalfönstret och motorn är redo för programmering av fjärrkontroll under ca 10 sekunder.

- Tryck på önskad knapp på fjärrkontrollen när bokstaven F får fast sken, släpp knappen.

- Tryck in den programmerade knapp igen, porten ska starta.

- Radering av fjärrkontroll sker genom att trycka in knapp 1 och 3 i minst 6 sekunder varefter Bokstaven F pulserar och sedan slocknar. För att åter programmera fjärrkontroll gör steg 1-4.