Programmering av fjärrkontroll motor Crawford Ultra S

Garage 8-17 / 68-81 / 104-114

Innan programmering påbörjas kolla batteriet genom att trycka på valfri knapp på fjärrkontrollen och röd eller grön lysdiod lyser ( blinkande tyder på dåligt batteri )

Obs! På 2 knappars grå fjärrkontroll sitter dioden innanför blå glaset.

- Tryck med hjälp av t.ex en kulspetspenna på dold knapp märkt nr 2 i högst en sekund.

- Röd lysdiod märkt nr 3 blinkar och motorn är redo för programmering av fjärrkontroll under ca 10 sekunder.

- Tryck på önskad knapp på fjärrkontrollen, röd lysdiod nr 3 får fast sken, släpp knappen.

- Tryck in den programmerade knappen igen, röda lysdioden skall lysa och porten skall starta.

- Radering av fjärrkontroll sker genom att trycka in knapp nr 2 i minst 6 sekunder varefter röda lysdioden pulserar och sedan slocknar.  För att åter programmera fjärrkontroll gör steg 1-4.